Комплекс технологического оборудования по производству графитонаполненного и углеродомодифицированного композита - Дозировочно-заливочная машина высокого давления ООО «Бизон», двухкомпонентная (ДЗМ 81.28-28.200 ЭЭ). Тел.+7-909-900-41-11; www.bison-ppu.ru 90004111@mail.ru Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 3. Стоимость Аренды 60 месяца  83 000,00 рублей с НДС; - 84 месяца  60 000,00 рубля с НДС.

Комплекс технологического оборудования по производству графитонаполненного и углеродомодифицированного композита предназначен для производства изделий из пенополиуретана.

В состав комплекса технологического оборудования входят:

1. ДЗМ:

- Рама – 1 шт.;

- поворотный рычаг (кронштейн) – 1 шт.;

- подшипниковый узел – 1 шт.;

- насосный узел – 2 шт.;

- гидромаслостанция – 1 шт.;

- заливная головка – 1 шт.;

- система оперативного управления – 1 шт.;

- электрощит;

Питание всего оборудования производиться от трехфазной сети переменного тока с глухо-заземленной нейтралью, частотой 50 Гц. Напряжение - 380  В. Потребляемая мощность до 30 кВт.

2. Компрессор с системой очистки воздуха и регулирования давления – 1 шт.;

Питание всего оборудования производиться от сети переменного тока с глухо-заземленной нейтралью, частотой 50 Гц. Напряжение - 220  В. Потребляемая мощность до 3 кВт.

3. Расходная емкость под компонент «А» - 1 шт.;

Питание всего оборудования производиться от сети переменного тока с глухо-заземленной нейтралью, частотой 50 Гц. Напряжение - 220  В. Потребляемая мощность до 3 кВт.

4. Расходная емкость под компонент «В» - 1 шт.;

Питание всего оборудования производиться от сети переменного тока с глухо-заземленной нейтралью, частотой 50 Гц. Напряжение - 220  В. Потребляемая мощность до 3 кВт.

5. Комплект рукавов высокого давления – 1 шт.;

6. ЗИП – отсутствует.

Он предназначен для использования в помещениях категории «В» согласно «Норм пожарной безопасности» (НПБ) 105-03, класс зон П – IIа  согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Комплекс и сборочные комплектующие, поставляемые с ней, изготовлены в климатическом исполнении УХЛ для условий эксплуатации категории 4 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты от проникновения воды, пыли, посторонних твердых частиц IP 20 по ГОСТ 14254-96.

Основные технические характеристики

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем расходных емкостей для сырьевых материалов | 300 л. |
| 2 | Рабочая температура сырьевых материалов | 22-32 °C |
| 3 | Давление воздуха в расходных емкостях | 2,0-3,5 кг |
| 4 | Тип насоса для компонента «А» | Аксиально-поршневой нерегулируемый |
| 5 | Тип насоса для компонента «Б» | Аксиально-поршневой нерегулируемый |
| 6 | Производительность насосов (max) рекомендуемая | До 40 кг/мин* |
| 7 | Тип насоса гидравлической станции | Шестеренный |
| 8 | Производительность насоса гидравлической станции | 14л/мин |
| 9 | Диапазон рабочего давления гидравлической станции | 100-120 кгс/см2 |
| 10 | Давление зарядки гидропневмоаккумулятора | 78±2 кгс/см2 |
| 11 | Количество задаваемых программ заливки в системе операционного давления | 16/99 |
| 12 | Тип заливочной головки | Одноцилиндровая, гидравлически управляемая, самоочищающаяся |
| 13 | Диаметр смесительной камеры | 20 мм |
| 14 | Давление подачи компонентов в смесительную камеру заливочной головки | 70-120 кгс/см2 |
| 15 | Производительность установки | 30-80 кг/мин |

Максимальная рабочая температура не более 185°С.

Комплекс выполнен по техническому заданию:

1.Комплекс технологического оборудования:

Размер установки не более 5000мм.× 1800мм.× 2600мм

Рукав смесительной головки:

- длина 2300мм.

- угол поворота, (все стороны, не менее) 200град.

Вес не более 1000 кг.

Расходные емкости:

- Установка по производству композитных материалов, 250-300л.

- Емкости хранения модификаторов, (не более) 40л.

Эффективный объем не более 4,27м3

Максимальная рабочая температура не более 185°С.

Питание всего оборудования производиться от трехфазной сети переменного тока с глухо-заземленной нейтралью. Напряжение - 380  В. Потребляемая мощность до 30 кВт.

2.Надстройка бункерного типа:

Размер: 450х450х1500мм.

С системой смешивания.

Вес не более 80 кг.

Максимальная рабочая температура не более 185°С.

3.Параметры обрабатываемой заготовкии:

Диаметр поршня, мм – не менее 16

Объём впрыска, см3 – 12

Давление литья, кг/см2 – не менее 1030

Усилие запирания, кг – не более 6250

Усилие раскрытия, кг – не более 400

Ход подвижной плиты, мм – 30-:-110

Усилие выталкивания, кг – 750

Ход выталкивания, мм – 45

Давление в гидросистеме, кг/см2 – 130

Высота прес-формы мин/макс, мм – 70/135

Питание всего оборудования производиться от трехфазной сети переменного тока с глухо-заземленной нейтралью. Напряжение - 380  В

Режим работы оборудования циклический.

Комплекс технологического оборудования по производству графитонапол. и углеродомодиф.композита (техн) - Дозировочно-заливочная машина высокого давления,  "Бизон 80".

Находится на производственной площадке ЗАРЕЧНЫЙ.